- Основные требования:

  - Растровый формат, расширение *.TIF, *.JPG.

  - Векторный формат, расширение *.CDR (не выше 17-й версии Corel Draw!).

  - Масштаб 1:1 (размер макета в файле соответствует размеру готового изделия).

  - Максимальные размеры макета 297х420мм.

  - Цветовая модель CMYK14.

  - Черный цвет должен быть составным CMYK 50,50,50,100.

  - Весь текст необходимо перевести в кривые.

  - Размер букв не менее 7pt (1,5мм.)

  - «Заказчик» обязан предупредить о необходимости цветопробы1 для обеспечения более точной цветопередачи и оценки качества при изготовлении изделия или услуги (актуально в случае изготовления строго по брендбуку). В случае невозможности изготовления цветопробы, возможно изготовление сигнального образца. Без согласования цветопробы или изготовления сигнального образца претензии к цветопередаче и качеству не принимаются.

  - При ламинации цвет может измениться относительно цветопробы.

  - При печати на цветных материалах – рекомендуем печать белой подложки.

  - Если в создании продукта присутствует несколько этапов, то каждый этап делать отдельным макетом. В названии файла указывается номер и название этапа производства:

    - Первый этап (белый) - печатается белый цвет, который используется, как для подложки (если материал не белый, то на нем рекомендуем печатать белую подложку), так и для создания рельефа. Макет для белого слоя делается в абсолютно черном цвете — CMYK 0/0/0/100.

    - Второй этап (цветной) – печатается цветным. Этот макет создается на основе предыдущих требований.

    - Третий этап (лак) – печатается лаком. Может быть слой наращивания (несколько слоев лака) – в нем остаются только те детали макета, которым нужно поднять в высоту. Может быть лак (глянцевый или матовый). Он делается также отдельным макетом – в нем присутствуют объекты, которые покрываются лаком. Макет сохраняется в абсолютно черном цвете CMYK 0/0/0/100.

|  | Этапы печати / Цветность печати |
| --- | --- |
| Цветность макета | 1-й этап | 2-й этап | 3-й этап |
| Черный (CMYK 0/0/0/100) | Печать – белым (White) | Печать – цветным (CMYK) | Печать – лаком |
| Цветной (CMYK) | - | Печать – цветным(CMYK) | - |

  - Разрешение растровых графических файлов должно быть 300 dpi при пропорциях 1:1 (точно выставленном линейном размере (длина и ширина в мм.)).

  - Файл должен содержать один слой Background . Все слои должны быть слиты

  - Если изображение имеет белый фон, необходимо создать тонкую технологическую рамку, размером 1 пиксель, черного цвета по границе (периметру) изображения, определяющую его размер.

  - У макетов не должно быть прозрачного фона, необходимо сделать белую подложку.

  - При изготовление сложных изделий (где необходимы предпечатные15 и постпечатные16 работы) формат изделия и все технические требования к макету обязательно согласовывать с технологом.

При просмотре макета нашими специалистами возможны дополнительные рекомендации.

- Запрещено:

  - Использование Альфа-каналов и Patсh-каналов

  - Использование специальных эффектов. Все эффекты должны быть переведены в растр.

  - Использование скрытых и заблокированных элементов

  - Наличие абрисов у кривых (все контуры должны быть преобразованы в объекты)

  - Использование прикрепленных внешних файлов (Linked)

  - Использвоние каких-либо посторонних элементов, которые не будут использоваться при печати (пояснительный текст, названия пантонов, габаритные размеры и т.д.)

- Способы предоставления исходных электронных материалов

  - Переслать в письме на нашу электронную почту

  - На любом внешнем USB-носителе (флеш-карта, внешний HDD-диск)

- Требования к сопроводительной информации:

  - Распечатанный на цветном принтере эскиз

  - Название файла и путь к файлу.

  - Количество

  - Цветность: (CMYK + White + Лак)

  - Наименование материала, на котором должна осуществляться печать с указанием размеров, толщины, цвета и текстуры.

  - Если предполагается печать цветопробы1 - укажите фрагмент (один или несколько) изображения для пробной печати.

  - Срок исполнение заказа

  - Контакты ответственного лица за заказ со стороны клиента.

  - Дополнительная информация.

  - Все элементы распечатки должны быть четкими, а тексты должны быть читаемы.