Размеры и масса:

- Максимальный размер вырезаемого фрагмента – 1930х2930 мм.

- Материал должен быть не более 2000х3000х110мм (ширина, длина, высота), в отдельных случаях длина может быть увеличена.

- Минимальный размер обрабатываемого материала, а также минимальный размер готового изделия определяется после предоставления чертежа.

- В случае предоставления файла раскроя вместе с материалом необходимо учитывать технологические поля (30мм по периметру материала и 20 мм между линиями прохождения фрезы) в зависимости от вида работ.

Упаковка и маркировка:

- Защитная пленка не должна быть удалена (ПВХ пластик, акриловое стекло, композитные панели и др. должны быть покрыты специальной защитной пленкой);

- Материал не должен иметь повреждений (царапин, сколов, трещин и проч. повреждений);

- Материал не должен иметь деформаций (волнообразных краев, вмятин, выпуклостей, вогнутостей и др.), отклонение от плоскости не более 2-3 мм.

- Материал должен поставляться в чистом виде, должен быть очищен от любых загрязнений;

- Материалы должны поставляться в необходимой транспортной упаковке обеспечивающей сохранность материала (в этой же упаковке материал будет отгружен), если необходима дополнительная упаковка, то это необходимо указать в заявке.

- Упаковка материала должна содержать ярлык с наименованием заказчика, номером заказа, количеством, типом и размерами материала.

- Материалы должны быть упакованы в коробки весом не более 30 кг для ручной переноски. Упаковка весом свыше 30 кг  должна быть выполнена в виде ящика, с местами предназначенными для использования подъемно транспортных механизмов.

Сопроводительная документация и приемка:

- Приемка материалов осуществляется только по количеству, дефектовка материалов по качеству происходит только в момент подготовки материала к работе.

- Дефекты, не обнаруженные при приемке по количеству, подлежат уведомлению клиента. В случае игнорирования данных фактов изготовление заказа останавливается и ответственность за сроки и качество работ производитель не несет. Дальнейшая работа на дефектном материале возможна только после письменного согласия клиента на работу с данным материалом.

- Материалы должны поставляться с сопроводительными документами, с обязательным указанием реквизитов заказчика, номера заказа, типа материала и его размеров.

- Размеры материала должны соответствовать размерам макета, а также размерам, указанным в заявке и сопроводительных документах. В случае их несоответствия – плюс 2 дня к сроку готовности заказа. Письменное уведомление заказчика обязательно.

- Время работы склада по приемке материала с 8:00 до 17:00 обед с 12:00 до 13:00.

Важные моменты:

- Подготовка и доработка файлов для фрезерования - услуга платная.

- Глубина одного прохода фрезы не должна превышать ее диаметра (min. 3,175мм), таким образом, материал толщиной 5-6 мм фрезеруется в два прохода, а материал толщиной 8-10мм - в три прохода.